### АЛЬБАТРОС-500

ЭТИКЕТКА     ФИАШ.425519.013 РЭ

### 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АЛЬБАТРОС-500 (далее Блок) предназначен для защиты нагрузки, подключенной к колодке «ВЫХОД», от кратковременных и длительных перенапряжений, вызванных наводками в результате воздействия электромагнитных импульсов (грозовые разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети электропитания по цепи электропитания с номинальным напряжением 220В.

Блок обеспечивает:

- Защиту от импульсного, быстротекущего перенапряжения амплитудой до 10кВ без перегорания предохранителя.

- Защиту от продолжительного превышения напряжения более 275В(10%, при этом перегорает один из, или оба предохранителя. Устройство восстанавливает работоспособность после замены предохранителя(ей).

Блок представляет собой встраиваемый модуль на печатной плате размером 55х55х30 мм. На плате расположены входная и выходная соединительная колодки, колодка заземления и два предохранителя (см. рисунок).

При невозможности установки модуля внутри приборного корпуса рекомендуется его устанавливать внутри ответвительной коробки типа ЕС 400 С4 со степенью защиты корпуса IP 55. Крепить модуль рекомендуется при помощи винтов М3 или липкой ленты, сложенной в несколько слоев, так чтобы расстояние между блоком и поверхностью, к которой он крепится, было не менее 5мм.

ВНИМАНИЕ: Элементы блока находятся под опасным для жизни напряжением 220В, поэтому замену предохранителей, перекоммутацию нагрузки производить только при отключенной сети.

С блоком допускается использовать предохранители на ток не более 3,15А. Категорически запрещается использование самодельных предохранителей.

Рисунок – Блок АЛЬБАТРОС-500

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1  Номинальное напряжение питания нагрузки В	                                    220 +10/-15%

2  Номинальная мощность нагрузки Вт                                                        500

3  Номинальное напряжение ограничения В.                                              275 (10%

4  Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА         10

5  Скорость срабатывания защиты, нс, не более                                        25

6  Температурный диапазон эксплуатации  (С                                           -40, +70

7  Количество циклов воздействия импульсами перенапряжения амплитудой до 10 кВ (8/20мкс)* не приводящих к перегоранию предохранителей не менее      	50000

8  Количество циклов воздействия импульсами перенапряжения амплитудой до 380В и длительностью более 2мс, приводящих к перегоранию предохранителей не менее      	300

* 8 мкс - длительность нарастания импульса; 20 мкс - длительность спада импульса.

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

- блок АЛЬБАТРОС-500     			1 шт.

- предохранитель ВПБ6-11  3,15А		          	2 шт.

- этикетка                                                                       1экз.

- липкая лента                                                               1 шт

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок АЛЬБАТРОС-500, заводской №___________ соответствует действующей конструкторской документации, требованиям государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»_____________________200___г.

Подпись					Штамп службы

контроля качества

5 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80;

e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832)  690-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07, e-mail: ural@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01

Наш сайт: www.bast.ru